## Slide 1: Sistemas de comunicaciones inalámbricas
Curso de posgrado
Fernando Gregorio

## Slide 2: Contenido del curso
Estructura de un transceiver inalámbrico elemental
  Modulación / demodulación
  Codificación de fuente
  Codificación de canal
  Ecualización de canal
  Técnicas de acceso múltiple: sistemas multiportadora (OFDM) y espectro disperso.
Sistemas de espectro disperso
  Principios de las técnicas de espectro disperso
  Sistema DSSS (Direct-sequence spread spectrum)
  Códigos de spreading
  Sistemas FHSS (frequency hopping)
  Sistemas multiusuario: canales de subida y bajada, CDMA

## Slide 3: Contenido del curso
Sistemas de portadoras múltiples (OFDM)
  Motivación
  Representación dominio tiempo/frecuencia de un sistema OFDM ideal
  Prefijo cíclico
  Ventajas de OFDM sobre sistemas de portadora única
Implementación “real” de sistemas OFDM
  Implementación digital de OFDM
  Sincronización
  Estimación de canal
  Codificación de canal
  Constelaciones, mapeos y ecualización
  Una introducción a MIMO-OFDM
  Imperfecciones de RF y su efecto sobre el sistema.

## Slide 4: Contenido del curso
Detección multiusuario
  Una introducción a las técnicas de detección multiusuario
  Detector optimo
  Detectores lineales
  Detectores basado en decisiones (iterativos)
  Implementación: Complejidad y desempeño
OFDM en los sistemas estandarizados
  Numerología: número de portadoras, ancho de banda, tiempo de símbolo
  Aplicaciones de telefonía celular - LTE versión 13: Parámetros de implementación , Detalles de la capa física,
  Aplicación de elevada movilidad: HST (escalabilidad, efecto doppler)
  Aplicación de muy bajo consumo: nodos NB-iOT
  Comunicación máquina- máquina M2M: sistemas LTE-M
  OFDM en aplicaciones futuras: tendencias en 5G

## Slide 5: Contenido del curso
Sistemas MIMO MASIVO
  Introducción
  Diseño de precodificadores: complejidad vs desempeño
  Sistemas de celda única /multicelda
  Características del canal mimo masivo
  Implementación: complejidad vs costo vs consumo
  OFDM y MIMO MASIVO en 5G

## Slide 6: Bibliografía
Referencias
Andrea Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.
K. Fazel, S. Kaiser, Multi-carrier and spread spectrum systems: from OFDM and MC-CDMA to LTE and WiMAX, 2nd ed., ISBN 978-0-470-99821-2, Wiley, 2008.
Tao Jiang, Lingyang Song, and Yan Zhang, Orthogonal frequency division multiple access fundamentals and applications, ISBN 978-1-4200-8824-3, CRC Press, 2010.
S. Verdu, Multiuser Detection, (first ed.), Cambridge University Press, UK, 1998.
Andrea Molish, Wireless communications, 2da edition, Wiley, 2012.
Harry Holma, LTE Small cell optimization, Wiley, 2016.
Afif Osseiran, 5G mobile and wireless communication technology, Cambridge University Press, 2016.
Marzetta, Larsson, Fundamentals of Massive MIMO, Cambridge University Press, 2016

## Slide 7: Sistemas inalámbricos
Los sistemas inalámbricos han cambiado nuestros hábitos de vida
  El dispositivo mas conocido es el teléfono celular
  Sin embargo convivimos diariamente con otros dispositivos inalámbricos.
    Radio
    TV
    Acceso a Internet (WIFI)
    Mouses y teclados inalámbricos
    GPS
    Redes de sensores, IoT
    …

## Slide 8: Requerimientos de las comunicaciones
Tasa de transferencia
Dependiendo de las aplicaciones diferentes velocidades son requeridas
Desde 64 Kb/s (voz) hasta cientos/miles de Mb/s (datos)

## Slide 9: Requerimientos de las comunicaciones
Rango de cobertura y movilidad
  Body-area-networks
  WPAN
  WLAN
  Servicios celular
  Servicios inalámbricos fijos
  Satélites

## Slide 10
UN EJEMPLO :
Cuidado de la salud

## Slide 11
UN EJEMPLO :
Cuidado de la salud
Body area network: Requerimientos

## Slide 12
UN EJEMPLO :
Cuidado de la salud
Bandas de frecuencias para una BAN

## Slide 13
UN EJEMPLO :
Cuidado de la salud
Opciones para una BAN

## Slide 14: Telefonía celular
Su evolución

## Slide 15: Evolución telefonía celular
1G
  Modulación FM (analógica)
  Frecuencia: 800-900MHz
  Tamaños “gigantes”
  Elevado consumo
  Reducida eficiencia espectral
  A fines de los 80, el tamaño y el consumo comienzan a reducirse.

## Slide 16: Evolución telefonía celular
2G
  GSM
  TDMA
  Dual band 800-1800MHz”
  Modulación digital
  E-mails, SMS
  IS-95 adopta CDMA
Una introducción a los sistemas OFDM...

## Slide 17: Evolución telefonía celular
3G
  UMTS (Europa-japon)
  Combinación de FDMA/CDMA
  Audio, video, imágenes con tasas máximas de 384kb/s (usuarios móviles) y 2 Mb/s (usuarios estacionarios)

## Slide 18: 4G
4G: Un servicio universal

## Slide 19: 4G
Características principales

## Slide 20: 4G
¿y el consumo?

## Slide 21: Multiples Antenas (MIMO)
Se incorporan múltiples antenas
Diversidad espacial:
Mejora la robustez del sistema frente al canal
Ganancia de array: Concentra la energía en una dirección especifica (beamforming)
Ganancia de multiplexado espacial: transmite múltiples señales ha un único usuario

## Slide 22: Modulación
LTE:
  Uplink: single-carrier – FDMA
  Downlink: OFDMA
WiMAX:
  Uplink y downlink: OFDMA

## Slide 23: De 1G a 4G
1G
2G
3G
4G
2.5G

## Slide 24: Nuevas demandas:IoT
¿Quién puede brindar una solución integral a IoT?

## Slide 25: Nuevas demandas: IoT
IoT se trata de conectar miles de millones de dispositivos a Internet. Algunos ejemplos comunes son los dispositivos domésticos inteligentes.
En aplicaciones industriales, iot puede brindar enormes beneficios mejorando la eficiencia operacional, reducir costos de implementación y reducir consumo de energía.
El estudio de la información generado por los diversos dispositivos permitirá analizar el desempeño del sistema e implementar soluciones a medida.
IoT impone requerimientos importantes:
  amplio rango de cobertura
  Vida de la batería
  bajo costo
Estos requerimientos NO son de fácil cumplimiento para la tecnología actual…

## Slide 26: Diferentes escenarios para IoT
Bajo costo, bajo consumo, pequeños volúmenes de datos, masivo
Rápida respuesta, elevada disponibilidad, elevada confiabilidad
Diferentes tecnologías a considerar

## Slide 27: Demandas en función de la aplicación

## Slide 28: Tasa de transmisión de datos, consumo, rango de cobertura
wlan
WLAN
ZigBee
BT
LPWAN
Celular
Tasa transmisión / consumo de potencia
Rango de cobertura
¿Que estamos necesitando?
LOW-POWER WIDE-AREA NETWORKS
LPWAN

## Slide 29: LPWAN
LPWAN describe a una clase de protocolos de red diseñados para establecer conexiones entre dispositivos de baja energía con servidores de red.
Esta diseñada para alcanzar:
Gran rango de cobertura (5-15km)
Muy bajo consumo de energía (duración de la batería > 10 años)
Pequeño tamaño de paquetes
Moderada/alta latencia
Una red de área amplia de baja potencia es un tipo de red telecomunicaciones
inalámbricas diseñada para permitir comunicaciones de largo alcance a una tasa
de bits baja entre otras cosas, como sensores operados en un batería. WIKIPEDIAikipedia

## Slide 30: LPWAN
LPWAN
vs
Celulares
vs
Zigbee

## Slide 31: Consumo, cobertura, tasa de transmisión
Existe una relación de compromiso entre tasa de transmisión, consumo energético y área de cobertura.
WLAN y LTE pueden brindar corto y largo rango de cobertura respectivamente con muy elevadas tasas de transmisión. ELEVADO CONSUMO DE ENERGÍA
ZIGBEE, y Bluetooth pueden transmitir a una tasa moderado con bajo consumo de energía. BAJO RANGO DE COBERTURA
LPWAN cumple los requerimientos de consumo y cobertura sacrificando velocidad de transmisión de datos.
Muchas de las aplicaciones de ciudades inteligentes como el alumbrado público inteligente, la medición inteligente y el estacionamiento inteligente requieren tasas de datos muy bajas, pero con áreas de cobertura extremadamente grandes  LPWAN.

## Slide 32: ¿Quienes son los jugadores en este partido?
LPWAN
Bandas licenciadas
NB-IOT
LTE-M
Banda no-licenciadas
LoRA
SIGFOX

## Slide 33: ¿Quien es quien? – No-licenciadas
Las tecnologías LPWAN con licencia y sin licencia comparten algunas características en común. Elevados niveles de cobertura y reducido consumo energético. Las diferencias clave están en términos de los ecosistemas que rodean estas tecnologías.
SIGFOX es un ecosistema multi-vendor y utiliza las bandas de frecuencia por debajo de GHz. Ofrece muy pequeño tamaño de paquetes (12 bytes) y dispositivos de muy bajo costo. SIGFOX fue uno de los primeros vendors para LPWAN.
LoRa es una tecnologia proprietaria (Semtech).
LoRaWAN es un protocolo de red que usa la tecnología LoRa para comunicar y administrar dispositivos LoRa.

## Slide 34: ¿Quien es quien? – No-licenciadas - LORA
LoRa desarrollada por Semtech presenta las siguientes características:
Alta tolerancia a las interferencias
Alta sensibilidad para recibir datos (-168dB)
Basado en modulación chirp
Bajo Consumo (hasta 10 años con una batería)
Largo alcance 10 a 20km
Baja transferencia de datos (hasta 255 bytes)
Conexión punto a punto
Frecuencias de trabajo: 915Mhz América, 868 Europa, 433 Asia

## Slide 35: ¿Quien es quien? – No-licenciadas - Sigfox
Sigfox pros:
Backend network de soporte
Elevado rango de cobertura (algunos Km en ciudades, hasta 40km en zonas rurales)
Muy baja potencia
Sigfox cons:
Servicio de subscripcion
Muy baja tasa: 100 bytes/sec
No esta disponible en todos lados (se debe revisar que exista servicio en la zona de desarrollo)
140 x 12 byte upload and 4 x 8 byte download mensajes por dia
Frecuencia fija en funcion de la localizacion

## Slide 36: ¿Quien es quien?-licenciadas
NB-IoT, LTE Cat-M1 y EC-GPRS son estándares celulares de IoT. Son ecosistemas de varios proveedores
LTE Cat-M1 se modifica a partir de las tecnologías LTE existentes lanzadas por 3GPP. Es una versión simplificada de la tecnología existente y hace uso de conjuntos de chips más simples y menos costosos. Ofrece velocidades de datos más rápidas que otras tecnologías LPWAN. Se puede admitir con una actualización de software a la infraestructura LTE existente.
NB-IoT es una tecnología especifica lanzada por 3GPP. Se puede admitir con una actualización de software para LTE o infraestructura de RAN existente. Sus beneficios incluyen un costo de dispositivo relativamente bajo y muy buena calidad de enlace en comparación con otras tecnologías.
EC-GPRS es la versión de cobertura extendida de GPRS. Se puede admitir con una actualización de software para la infraestructura GSM.

## Slide 37: comparación

## Slide 38: LTE: La herramienta de las TELCOS para IOT
En función de las aplicaciones, LTE puede ofrecer diferentes tipos de variantes

## Slide 39: LTE: La herramienta de las TELCOS para IOT
En función de las aplicaciones, LTE puede ofrecer diferentes tipos de variantes

## Slide 40: LTE: La herramienta de las TELCOS para IOT

## Slide 41
LTE: La herramienta de las TELCOS para IOT

## Slide 42: LORA vs NB-IOT VS Sigfox
El costo puede definir la solución a elegir!!!
Valores año 2016

## Slide 43: NB-IOT
3 modos de operacion

## Slide 44: Dispositivos conectados: evolución
Las empresas de telefonía celular (licenciadas) desean quedarse con una porción importante de ese mercado
Conexiones maquina a maquina M2M
IoT

## Slide 45: 4G y la historia continua
NOKIA

## Slide 46: 5G: servicio a medida
eMMB
mMTC
URRLC

## Slide 47: 5G: servicio a medida

## Slide 48: 5G: diferentes escenarios/diferentes necesidades

## Slide 49: LTE y su evolución
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
R8
R9
R10
R11
R12
R8
R9
R10
R11
Soporte Femto BS
Carrier aggregation (CA)
8x8 MIMO
Redes heterogéneas
Coordinación de interferencias
LTE-Advanced
Mejoras en coordinación de interferencias y CA
M2M
D2D
R13
LTE en bandas no licenciadas (LAA)
3D beamforming
150Mbps
300Mbps
450Mbps
1Gbps
IMPLEMENTACIÓN

## Slide 50: 5G: en camino

## Slide 51: 5G Espectro
NR: Novel Radio
LTE evolution: LTE evolucionará para brindar soporte a los nuevos
servicios de 5G (frecuencias inferiores a 6GHz)
NR: es un nuevo paradigma. NO REQUIERE COMPATIBILIDAD backward CON LTE.
RAT: Radio access
technologies
LTE

## Slide 52: 5G
NR puede soportar:

## Slide 53: 5G
Reducidos valores de EVM son requeridos !!
FRONT-END ANALOGICO
Imperfecciones de RF
Ruido de fase oscilador
Amplificador nolineal
Mixer IQ desbalances
ADC
consumo
Costo
tamaño
Diseño del front-end

## Slide 55: 5G
Existen grandes desafíos:
5G avanzada. 6G desafíos
Frecuencias > 6GHz
Flexibilidad: desde IoT hasta GBs
Eficiencia Energética
Reducida latencia
Massive MIMO
Alta movilidad
Herramientas/técnicas para responder a estos desafíos estudiaremos en este curso

## Slide 56: 2G a 6G: la visión de Nokia
¿Qué mas puede ofrecer?
Even though there is still a lot of innovation in 5G with the 5G-Advanced release of new standards, Nokia Bell Labs has already begun the research work on 6G to make it commercially available by 2030.
5G advanced

## Slide 57: 5G avanzado
https://www.nokia.com/about-us/newsroom/articles/5g-advanced-explained/

## Slide 58: 6G: Tecnologías claves
https://www.nokia.com/about-us/newsroom/articles/6g-explained/
Mas detalles

## Slide 59: Temas en discusión
Propagación multi-camino
Ancho de banda de transmisión limitado
Movilidad
Consumo de energía
Durante el desarrollo del curso estudiaremos estos problemas y herramientas/tecnologías para su solución