## Slide 1: Unidad 2: Canales inalàmbricos
Sistemas de comunicaciones inalámbricas

## Slide 2: El canal inalámbrico
El canal de comunicación es un componente “fundamental” en todos los sistemas de comunicaciones.
Es clave conocer los mecanismos de propagación en un canal inalámbrico y su modelado.
Los canales inalámbricos se pueden estudiar siguiendo los conceptos de electromagnetismo y propagación de ondas.

## Slide 3: Mecanismos de propagación
Las ondas electromagneticas se pueden propagar en los canales inalámbricos siguiendo diferentes mecanismos.
  Propagación en el espacio libre.
  Reflección y transmisión
  Difracción
  Scattering

## Slide 4: Propagación
En los sistemas moviles generalmente las señales transmitidas no alcanzan la antena de recepción directamente debido a los obstaculos que bloquean la linea-de-vista entre antenas.
Las ondas recibidas son una superposición de ondas que llegan desde diferentes direcciones debido a procesos de reflexión, difracion y scattering causados por edificios, arboles y otros obstaculos.
Este efecto es denominado propagación multicamino (multipath propagation).
Debido a la propagación multicamino, la señal recibida es formada por una suma infinita de replicas de la señal original atenuadas, retardadas y con un determinado desplazamiento de fase.

## Slide 5: Propagación
En los sistemas inalambricos la información es transmitida radiando una onda electromagnetica modulada a una determinada frecuencia de portadora utilizando una antena de transmisión.
La energia radiada es captada por medio de una antena en el receptor.
La propagación de las ondas puede ser descripta utilizando las ecuaciones de Maxwell.

## Slide 6: Propagación
En la mayoria de los escenarios, la resolución de las ecuaciones de Maxwell es “impracticable”.
Excepto en el caso de propagacion en el espacio libre, las ondas interactuan con dialectricos y conductores.
Estas interacciones se pueden clasificar:
  Reflexión, transmisión, scattering y difracción

## Slide 7: Un escenario típico

## Slide 8: Ejemplo 1
Espacio libre, con antenas de transmisión y recepcion fijas
  El campo eléctrico
  El campo electrico decrece con la distancia y la potencia con el cuadrado de la distancia
Tiempo
distancia
Patron de radiación de
antena transmisora
frecuencia

## Slide 9: Ejemplo 2
Espacio libre, con antenas moviles
  Una antena fija y un movil desplazandose a una velocidad v
  Efecto Doppler: debido al desplazamiento del movilla onda de frecuencia f ha sido convertida a una onda senoidal de frecuencia
TX
RX
ro
V¿
v

## Slide 10: EFECTO DOPPLER
El desplazamiento de frecuencia es función de la frecuencia de operación y de la velocidad relativa de las antenas de transmisión y recepción.
En aplicaciones moviles el efecto Doppler debe ser contemplado!!

## Slide 11: Ejemplo 3
Reflexión en pared con antena fija
  La antena receptora recibe la señal directa desde la antena transmisora + la señal reflejada en la pared
Cambio de signo debido a reflexión

## Slide 12: Ejemplo 3
La diferencia de fase entre la onda incidente y la reflejada es
  Si la diferencia de fase es un multiplo entero de 2π  interferencia constructiva.
  Si es multiplo impar de π  interferencia destructiva.
  El patron espacial tendrá máximos y mínimos separados una distancia

## Slide 13: Ejemplo 3
Patron espacial
n par mínimo
n impar máximo
d
r
V=0

## Slide 14: Ejemplo 3
El patrón de interferencia también depende de la frecuencia.
Si fijamos r, y la frecuencia varia
  nos desplazamos de un máximo a un mínimo.
Delay Spread: La diferencia entre los retardos de propagación de los dos caminos

## Slide 15: Ejemplo 4
Reflexión en pared con antena movil

## Slide 16: Ejemplo 4
Onda directa y onda reflejada
Doppler spread
Onda directa de frecuencia
Onda reflejada de frecuencia
d
r
V>0

## Slide 17: Ejemplo 4
Señal recibida con frecuencia de portadora f y envolvente con frecuencia
F=900 Mhz
V=60Km/h
d=10m
Ds=100Hz

## Slide 18: Ejemplo 4
La respuesta a una sinosoide, es otra sinosoide de igual frecuencia con una envolvente variante en el tiempo.
La envolvente varia en función del doppler, haciendo variar la amplitud de la señal recibida.
La atenuación con la distancia (denominador) se produce a una tasa mucho mas lenta
Efecto Doppler

## Slide 19: EFECTO DOPPLER vs EFECTO 1/r
Atenuación 1/r

## Slide 20: Ejemplo 5
Reflexión con plano de tierra
  La potencia recibida es inversamente proporcional a la 4ta potencia de la distancia entre antenas.
La ecuación es valida si:

## Slide 21: Ejemplo 5
Reflexión con plano de tierra
hs=5m
hr=1.5m

## Slide 22: Modelo entrada/salida canal inalámbrico
La relación entrada/salida para una frecuencia f (asumiendo que la atenuación y el retardo son independientes de f):
Considerando reflexión en pared con antena movil
reflexión

## Slide 23: Modelo entrada/salida canal inalámbrico
La señal recibida puede expresarse:
La respuesta impulsiva del canal será
Considerando el caso estacionario
La respuesta en frecuencia (variante en el tiempo)

## Slide 24: Modelo equivalente banda-base
Proceso de up-conversion y down-conversion

## Slide 25: Modelo equivalente banda-base
Modulación en cuadratura QAM
Equivalente banda-base
  Canal equivalente

## Slide 26: Modelo banda-base discreto
El modelo de tiempo-discreto se puede obtener a partir el teorema de muestreo
  La salida banda-base
  La salida muestreada a múltiplos 1/W

## Slide 27: Modelo banda-base discreto
La salida muestreada es una proyección de en la forma de onda
Definiendo
En el caso de un canal invariante en tiempo
Coeficiente l del canal (complejo)
El valor de cada coeficiente es función de las ganancias de cada camino cuyos retardos están cercanos a l/W

## Slide 28: Modelo banda -base discreto
Cada camino discreto es la combinación de
Multiples caminos “reales” !!!

## Slide 29: Parámetros importantes
Doppler spread
Tiempo de coherencia: se define como el intervalo de tiempo sobre el cual la respuesta del canal se mantiene invariante
Delay spread

## Slide 30: Parámetros importantes
Ancho de banda de coherencia
  Describe cuan rápido cambia el canal con la frecuencia
Este parámetro será clave en el diseño del sistema de comunicaciones.

## Slide 31: Parámetros importantes
W=200Mhz
W=40Mhz

## Slide 32: Clasificación
Dependiendo de la relación con el periodo de señalizacion Ts y el ancho de banda de transmisión Bs se pueden clasificar los canales
 | Bc>Bs | Bc<Bs
Tc>Ts | Frequency non-selective fading | Frequency-selective fading
Tc<Ts | Time-selective fading | Frecuency and time selective fading

## Slide 33: Selectividad en frecuencia
Canal selectivo o no selectivo en frecuencia ?
Bc
Bc
Bs
Bs

## Slide 34: Algunos valores
Para aplicaciones de WiMAX (movil)

## Slide 35: Modelos de canal
CANAL FÍSICO
Modelo deterministico
Mediciones
Modelo probabilistico

## Slide 36: Modelos estadísticos
Generalmente es muy dificultoso estudiar la propagación de las ondas utilzando los modelos físicos de propagación estudiados previamente.
Los modelos físicos solo pueden utilizarse para un escenario en particular, y debe ser reformulado cuando existen cambios.
Una alternativa es utilizar una aproximación estadistica del canal que se ajusta empiricamente a un grupo de mediciones.
Diferentes ambientes son evaluados: urbano, suburbano y rural.

## Slide 37: Modelos estadísticos

## Slide 38: Modelos estadísticos
Nuestro objetivo es obtener un modelo probabilístico para modelar los coeficientes de canal.
El modelo mas simple se obtiene asumiendo que existe un gran número de ondas incidentes y reflejadas con amplitud aleatoria estadísticamente independientes que contribuyen en cada coeficiente de canal.
Cada coeficiente es la suma de un gran número de variables aleatorias circulares simétricas independientes.
es la suma de un gran número de variables aleatorias reales independientes Teorema del limite central  variable aleatoria Gaussiana con media cero.
Ídem para la parte imaginaria

## Slide 39: Modelos estadísticos-Rayleigh
Distribución Rayleigh :
  Considerando números complejos con componentes real e imaginaria independientes y siguiendo una distribución Gaussiana. Su valor absoluto sigue una distribución de Rayleigh y su fase una distribución uniforme.

## Slide 40: Modelos estadísticos-Rayleigh
Distribución Rayleigh
  La función distribución acumulada, cdf(x) define la probabilidad de que una realización de la variable aleatoria tenga un valor menor a x

## Slide 41: Modelos estadisticos-Rayleigh
Distribución de Rayleigh
  Es una muy buena aproximación para una gran variedad de escenarios “reales”.
  Describe el escenario de “peor caso” (no existe una componente dominante) permite diseñar sistemas robustos
  Depende de un solo parámetro, la potencia media recibida.
  Tratable matemáticamente

## Slide 42: Modelos estadísticos-Rayleigh
Signal strength
El nivel de señal excede un valor mínimo en un determinado porcentaje de situaciones.
Si un nivel de señal mínimo es requerido para una adecuada comunicación.
¿Cuál debe ser la potencia mínima transmitida para asegurar un comunicación satisfactoria en un x% de situaciones?
Indoor NLOS

## Slide 43: Modelos estadísticos-Rayleigh
¿Cuál debe ser la potencia mínima transmitida para asegurar un comunicación satisfactoria en un x % de situaciones?
Para valores pequeños de r
¿Cuál es la probabilidad de que la señal este a) 20 dB, b) 6dB y d) 3dB debajo de la potencia media?
20 dB
6 dB
3 dB
Ec. aproximada

## Slide 44: Modelos estadísticos-Rayleigh
Fading con una componente dominante (LOS)
  En el caso de que exista una componente dominante (línea de vista) y por otro lado un grupo de caminos independientes, los coeficientes del canal pueden ser modelados:
Componente LOS (line-of-sight) (deterministico)
Componente NLOS
K define la relación de energía entre el camino especular (LOS) y la energía los caminos con scattering.

## Slide 45: Modelos estadísticos-RICE
En los canales con línea de vista, la magnitud del coeficiente de canal sigue una distribución Rice
Valor cuadrático medio
A mayor K, menor es la probabilidad de ocurrencia de mínimos (deep fading).
K  0  Rayleigh

## Slide 46: Canal RICE
La presencia de una componente dominante también afecta la distribución de fase.
  Para una componente de LOS muy dominante, la fase de la resultante se aproxima a la fase de la dominante  la distribución converge a una distribución delta.
  Para una LOS de bajo nivel, la fase resultante se aproxima a la distribución uniforme.

## Slide 47: Espectro de Doppler
Como ya conocemos, si una estación móvil se desplaza, cada componente multicamino llegará a la antena con diferentes desplazamientos de frecuencia (efecto Doppler) el espectro recibido es ensanchado (broadening).
d
r
¿Cómo es el espectro recibido?

## Slide 48: Espectro de Doppler
Considerando un escenario donde una antena omni-direccional recibe una gran cantidad de contribuciones multicamino en el plano horizontal proveniente de scatters uniformemente distribuidos (modelo de Clarke)
La función de autocorrelacion se puede calcular

## Slide 49: Espectro de Doppler
Espectro de “Jakes”
Describe la dispersion de frecuencia del canal
Es una medida de la variabilidad temporal del canal

## Slide 50: Clasificación
Dependiendo de la relación con el periodo de señalizacion Ts y el ancho de banda de transmisión Bs se pueden clasificar los canales
 | Bc>Bs | Bc<Bs
Tc>Ts | Frequency non-selective fading | Frequency-selective fading
Tc<Ts | Time-selective fading | Frecuency and time selective fading

## Slide 51: Canal no-selectivo en frecuencia con desvanecimiento lento
En muchas aplicaciones, el tiempo de coherencia del canal es mucho mayor que la duración del simboloEl canal puede ser considerado invariante sobre un intervalo de símbolos.
TC>Ts
Es la suma de Np estadisticamente independientes contribuciones
El canal es plano en frecuencia
Distribución Rayleigh (NLOS) o Rice (LOS)
Si el delay de cada path es mucho menor que la duracion del símbolo 

## Slide 52: Canal selectivo en frecuencia
Asumimos un canal slow-fading.
Si la señal transmitida tiene un ancho de banda Bs > Bc  sus diferentes componentes espectrales serán afectadas por diferentes niveles de atenuación.
En dominio temporal Ts<Td (delay spread)
Bs>Bc

## Slide 53: CANAL SELECTIVO EN FRECUENCIA
Si un tren de pulsos separados Ts segundos es transmitido por un canal selectivo en frecuencia, si Ts<Td, cada pulso recibido se solapará con los pulsos vecinos INTERFERENCIA INTERSIMBOLO (ISI)
Ts<Td

## Slide 54: Canal selectivo en frecuencia
Respuesta en frecuencia de un canal selectivo en frecuencia con slowly-fading

## Slide 55: Modelos de canales
Algunos ejemplos

## Slide 56: Modelo Tapped delay
Es el modelo mas utilizado y mas sencillo para modelar un canal
Número de taps
Coeficiente de cada tap
Retardo de cada tap

## Slide 57: Modelo Tapped delay
Power delay profile (PDP)
  Es un parámetro estadístico que indica como la potencia de un pulso de Dirac es dispersada en el dominio tiempo como consecuencia de la propagación multicamino
Potencia promedio del camino i
Potencia total recibida (normalizada)
La potencia de cada path puede aproximarse utilizando una función exponencial
Delay spread

## Slide 58: Modelo tap delay
PDP con decaimiento exponencial
El delay spread es función de los diferentes escenarios:
Indoor (hogar): 5-10ns
Indoor (oficinas):10-100ns
Fábricas y halls de aeorpuertos: 50-200ns
Urbano y suburbano típicos (UT): 100-800ns
Bad urban (BU) and hilly terrain (HT): 10-100us

## Slide 59: Canales estandarizados
Modelo COST 207
  Typical Urban (TU)
  Bad urban (BU)
  Rural area (RA)
  Hilly terrain (HT)
Modelo ITU
  Pedestrian
  Vehicular
  Indoor

## Slide 60: Canales COST
Power delay profile (PDP)

## Slide 61: Canales COST
Cada coeficiente i de canal tiene un espectro de doppler
Tipos de Doppler

## Slide 62: Canales COST
Tipos de Doppler

## Slide 63: Canales COST
Tipos de Doppler
Modelos usados en 2G

## Slide 64: Canales COST
Parametros

## Slide 65: Canales ITU
Canal A: low delay spread
Canal B: high delay spread
Doppler Jakes

## Slide 66: Canales LTE

## Slide 67: Canales WIMAX

## Slide 68: Líneas cableadas
Canales ADSL / VDSL

## Slide 69: Líneas cableadas
Interferencias de acoplamiento

## Slide 70: Power line communication
Canales

## Slide 71: PLC (valores experimentales)
Respuesta en frecuencia

## Slide 72: PLC (valores experimentales)
Delay spread

## Slide 73: PLC (valores experimentales)
Delay spread medio vs ancho de banda de coherencia

## Slide 74: PLC (valores experimentales)
Doppler spread

## Slide 75: PLC
Es importante considerar:
  Variaciones de las cargas
  Tipo de tendido eléctrico
  Ruido impulsivo
  Otras fuentes de interferencia

## Slide 76: NUEVOS MODELOS DE CANAL
Al incrementar las frecuencias de operación, las características de propagación se modifican.
Surgen nuevos modelos de canales para aplicaciones de:
Ondas milimétricas
Luz visible
Referencia:
ONDAS MILIMETRICAS
mm-Wave based Mobile Radio Access Network for 5G Integrated Communications
Proyecto H2020

## Slide 77: Canales ondas MILIMETRICAS
En sistemas de ondas mm, las longitudes de ondas son menores a un cm la mayoría de los objetos son relativamente muy grandes diferentes fenómenos de propagación.
Efectos de bloqueo (shadowing)
La constitución molecular del aire y el agua afectan la propagación en el espacio libre
Banda para la futura 5G
GREEN: frequencies that have comparable free space (air) characteristics to modern cellular frequencies.
BLUE: frequencies with greater attenuation, which are therefore ideal for short-range indoor communications.
Atenuación adicional
por absorción del aire

## Slide 78: Ondas MILIMETRICAS
El modelado de los canales 5G impone nuevos requerimientos NO contemplados en modelos anteriores:
  Validez del modelo hasta 100 GHz
  Geometría 3D: Es requerido para modelar adecuadamente el canal incluyendo arreglos de antenas masivos y beamforming en 3D.
  El modelo debe incluir movilidad (V2V, D2D)
  Diversos escenarios son considerados: Urban micro (Umi), Urban Macro (Uma) e indoor
Umi street canyon
Umi open square

## Slide 79: ondas MILIMETRICAS
Indoor shopping mall
Indoor offices
Uma
The cell radii for UMa is typically above 200 m and the APs are mounted on or above
rooftops (e.g. 25-35 m),

## Slide 80: ondas MILIMETRICAS
Path loss
LOS probability

## Slide 81: ondas MILIMETRICAS
02I penetration loss
Shadow fading loss

## Slide 82: ondas MILIMETRICAS
Delay spread
Azimuth of departure angle spread (ASD)
Numero de clusters
The base station per-path angle spread is defined as the root mean square (RMS) of angles with which a ray’s power is received or transmitted by the base station
Group of multipath
components within
a PDP traveling
closely in
propagation time
delay at a specified
lobe or direction in
space

## Slide 83: Ondas MILIMETRICAS
Parámetros para diferentes
escenarios

## Slide 84: ondas MILIMETRICAS
Perdidas de penetración
En Uma y Umi escenarios, una porción importante de los dispositivos moviles se ubicarán en el interiorperdidas por penetración pueden ser muy significativas y afectar el calculo del enlace
measurements by Samsung and Nokia

## Slide 85: ondas MILIMETRICAS
Perdidas de penetración
I20
I2I

## Slide 86: ondas MILIMETRICAS
Existe el mito que la lluvia hace la transmisión en la banda milimetrica muy complicada debido a la gran atenuación
 si consideramos celdas de 200 metros (zonas urbanas) el efecto no es tan significativo

## Slide 87: ondas MILIMETRICAS en 5g:
EL DESAFIO ES IMPORTANTE

## Slide 88: ondas MILIMETRICAS
Campaña de medición 28GHz

## Slide 89: ondas MILIMETRICAS

## Slide 90: ondas MILIMETRICAS
Campaña de medición 28GHz

## Slide 91: CANALES INALAMBRICOS
El conocimiento del canal es clave para el desarrollo del sistema de comunicaciones
Niveles de potencia de transmisión, frecuencia de operación, forma de onda, tipo de modulación, tasas de transmisión, son todas variables a seleccionar en función del canal.
Los efectos del canal, tales como selectividad en frecuencia, selectividad en tiempo, distorsión, deben ser compensados para lograr desempeños elevados.
…